НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ФЛАНЦЫ СОСУДОВ И АППАРАТОВ 
И ПРОКЛАДКИ К НИМ

Конструкция и размеры. 
Технические требования

Москва

Стандартинформ 
2005

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| ФЛАНЦЫ СОСУДОВ И АППАРАТОВ Типы и параметры Flanges of vessels and apparatus. Types and parameters | ГОСТ 28759.1-90 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт устанавливает типы и основные параметры фланцев в зависимости от диаметров сосудов, аппаратов и условного давления.

Требования п. 1 в части показателя «Внутренний диаметр аппарата D, мм» и п. 3 в части показателя «Расчетное давление, МПа» настоящего стандарта являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Типы и основные параметры фланцев должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Тип фланца | Внутренний диаметр аппарата, D, мм | Условное давление, Ру, МПа | Температура, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные по ГОСТ 28759.2* | 400-4000 | 0,3 | От минус 70 до плюс 300** |
|  | 400-3200 | 0,6-1,0 |  |
|  | 400-2400 | 1,6 |  |
| Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык по ГОСТ 28759.3 | 3400-4000 | 0,6 | От минус 70 до плюс 600** |
|  | 400-4000 | 1,0 |  |
|  | 400-3200 | 1,6 |  |
|  | 400-2000 | 2,5 |  |
|  | 400-1600 | 4,0-6,3 |  |
| Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения по ГОСТ 28759.4 | 400-1600 | 6,3-8,0 |  |
|  | 400-1500 | 10,0 |  |
|  | 400-1200 | 16,0 |  |
| __________ * Фланцы по ГОСТ 28759.2 не допускается применять в сосудах и аппаратах, работающих в условиях циклических нагрузок с числом циклов свыше 2(103, а также в средах, вызывающих коррозионное растрескивание. ** Фланцы исполнений 6-10 по ГОСТ 28759.3 и исполнений 5-8 по ГОСТ 28759.4 следует применять при рабочей температуре не более 100°С. |

2. Диаметры сосудов и аппаратов - по ГОСТ 9617, условное давление - по ГОСТ 9493.

3. Пределы применения фланцев в зависимости от расчетной температуры должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

| Давление условное, МПа | Марки стали фланца | Расчетное давление, МПа, при температуре, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 520 | 540 |
| 0,3 | 20, 20К | 0,3 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10Г2С1, 10Г2, 09Г2 |  | 0,28 | 0,27 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т |  |  | 0,26 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 08Х22Н6Т |  |  | 0,25 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 06ХН28МДТ |  | 0,27 |  | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,6 | 20, 20К | 0,6 | 0,57 | 0,51 | 0,46 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | 0,26 | 0,20 | - | - | - |
|  | 09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10Г2С1 |  | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,39 | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  | 10Г2, 09Г2 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т |  |  | 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,45 | 0,43 | 0,41 | 0,37 | 0,34 | 0,30 |
|  | 08Х22Н6Т |  | 0,56 | 0,51 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 06ХН28МДТ |  | 0,54 |  | 0,48 | 0,47 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15ХМ |  | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0.22 |
|  | 15Х5М |  | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,34 | 0,28 | 0,23 |
| 1,0 | 20, 20К | 1,0 | 0,95 | 0,85 | 0,77 | 0,73 | 0,63 | 0,58 | 0,43 | 0,33 | - | - | - |
|  | 09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10Г2С1 |  | 0,93 | 0,91 | 0,84 | 0,77 | 0,66 | 0,56 |  |  |  |  |  |
|  | 10Г2, 09Г2 |  |  |  |  |  | 0,58 | 0,54 |  |  |  |  |  |
|  | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т |  | 0,92 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,50 |
|  | 08Х22Н6Т |  | 0,94 | 0,85 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 06ХН28МДТ |  | 0,90 |  | 0,80 | 0,78 | 0,75 | - | - | - | - | - | - |
|  | 15ХМ |  | 0,99 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,64 | 0,37 |
|  | 15Х5М |  | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,74 | 0,71 | 0,67 | 0,62 | 0,57 | 0,47 | 0,38 |
| 1,6 | 20, 20К | 1,6 | 1,52 | 1,40 | 1,33 | 1,17 | 1,01 | 0,94 | 0,69 | 0,53 | - | - | - |
|  | 09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 10Г2С1 |  | 1,48 | 1,45 | 1,34 | 1,23 | 1,05 | 0,89 | - | - | - | - | - |
|  | 10Г2, 09Г2 |  |  |  |  |  | 0,92 | 0,87 |  |  |  |  |  |
|  | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т |  | 1,47 | 1,44 | 1,36 | 1,32 | 1,29 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 0,99 | 0,90 | 0,80 |
|  | 08Х22Н6Т |  | 1,51 | 1,36 | 1,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 06ХН28МДТ |  | 1,44 | 1,36 | 1,28 | 1,24 | 1,19 | - | - | - | - | - | - |
|  | 15ХМ |  | 1,60 | 1,49 | 1,43 | 1,35 | 1,42 | 1,40 | 1,37 | 1,15 | 0,96 | 0,72 | 0,59 |
|  | 15Х5М |  | 1,52 | 1,44 | 1,36 | 1,29 | 1,19 | 1,15 | 1,07 | 1,01 | 0,91 | 0,78 | 0,53 |
| 2,5 | 20, 20К | 2,5 | 2,38 | 2,32 | 2,09 | 1,87 | 1,60 | 1,46 | - | - | - | - | - |
|  | 09Г2С, 16ГС |  | 2,31 | 2,26 |  | 1,90 | 1,64 | 1,40 | 1,08 | 0,83 | - | - | - |
|  | 10Г2, 09Г2 |  |  |  |  |  | 1,44 | 1,36 |  |  |  |  |  |
|  | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т |  | 2,32 | 2,25 | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 1,90 | 1,80 | 1,72 | 1,55 | 1,40 | 1,25 |
|  | 08Х22Н6Т |  | 2,36 | 2,12 | 1,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 06ХН28МДТ |  | 2,25 |  | 1,99 | 1,94 | 1,87 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15ХМ |  | 2,50 | 2,49 | 2,40 | 2,32 | 2,25 | 2,12 | 1,95 | 1,80 | 1,50 | 1,12 | 0,83 |
|  | 15Х5М |  | 2,38 | 2,25 | 2,13 | 2,00 | 1,80 | 1,67 | 1,57 | 1,43 | 1,22 | - | - |
| 4,0 | 20, 20К | 4,0 | 3,83 | 3,72 | 3,35 | 2,99 | 2,59 | 2,34 | 1,73 | 1,33 | - | - | - |
|  | 09Г2С, 16ГС |  | 3,70 | 3,60 |  | 3,07 | 2,62 | 2,25 |  |  |  |  |  |
|  | 10Г2, 09Г2 |  |  |  |  |  | 2,30 | 2,17 |  |  |  |  |  |
|  | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т |  | 3,70 | 3,52 | 3,40 | 3,25 | 3,00 | 2,88 | 2,68 | 2,52 | 2,28 | 1,96 | 1,32 |
|  | 08Х22Н6Т |  | 3,77 | - | 3,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 06ХН28МДТ |  | 3,59 | - | 3,20 | 3,10 | 2,98 | - | - | - | - | - | - |
|  | 15ХМ |  | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,67 | 3,55 | 3,45 | 3,12 | 2,28 | 2,40 | 1,80 | 1,32 |
|  | 15Х5М |  | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,20 | 3,00 | 2,88 | 2,68 | 2,52 | 2,28 | 1,96 |  |
| 6,3 | 20, 20К | 6,3 | 6,00 | 5,76 | 5,38 | 4,69 | 4,06 | 3,75 | 2,78 | 2,13 | - | - | - |
|  | 09Г2С, 16ГС |  | 5,83 | 5,80 | 5,33 |  | 4,13 | 3,50 |  |  |  |  |  |
|  | 10Г2, 09Г2 |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т |  | 5,94 | 5,76 | 5,55 | 5,37 | 5,25 | 4,86 | 4,61 | 4,42 | 3,97 | 3,58 | 3,20 |
|  | 08Х22Н6Т |  |  | 5,35 | 4,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 15ХМ |  | 6,26 | 6,26 | 6,23 | 5,95 | 5,76 | 5,44 | 5,00 | 4,60 | 3,84 | 2,88 | 2,10 |
|  | 15Х5М |  | 6,08 | 5,76 | 5,45 | 5,12 | 4,80 | 4,60 | 4,28 | 4,03 | 3,65 | 3,14 |  |
| 8,0 | 20, 20К | 8,0 | 7,00 | 6,80 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,20 | 3,20 | - | - | - | - |
|  | 16ГС |  | 7,40 | 7,25 | 6,50 | 6,00 | 5,25 | 4,40 |  |  |  |  |  |
|  | 10Г2 |  |  |  |  |  | 4,60 | 4,30 |  |  |  |  |  |
|  | 15ХМ |  | 8,00 | 8,00 | 7,60 | 7,34 | 7,00 | 6,40 | 6,00 | 5,60 | 4,50 | 3,90 | 2,50 |
|  | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |  | 7,00 | 6,80 | 6,50 | 6,40 | 6,00 | 6,0 | 5,84 | 5,75 | 5,6 | 5,2 | 4,8 |
| 10,0 | 20, 20К | 10,0 | 9,0 | 8,6 | 7,7 | 7,0 | 6,3 | 5,2 | 4,1 | - | - | - | - |
|  | 16ГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10Г2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15ХМ |  | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 8,8 | 8,5 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,0 | 4,5 | 3,2 |
|  | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |  | 8,8 | 8,6 | 8,2 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,5 | 6,0 |
| 16,0 | 20, 20К | 16,0 | 15,3 | 14,9 | 13,4 | 12,0 | 10,9 | 6,2 | 8,6 | - | - | - | - |
|  | 16ГС |  | 14,8 | 14,5 | - | 12,3 | 9,2 | 8,7 | - | - | - | - | - |
|  | 10Г2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15ХМ |  | 16,0 | 16,0 | 15,9 | 14,0 | 13,6 | 12,5 | 12,0 | 11,2 | 9,1 | 7,8 | 5,1 |
|  | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т |  | 14,0 | 13,7 | 13,1 | 12,7 | 12,1 | 12,0 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,4 | 9,6 |
| Примечания: 1. Допускается применять стали других марок, предусмотренных Правилами Госатомэнергонадзора СССР и отраслевой нормативно-технической документации, с механическими свойствами и характеристиками прочности, обеспечивающими эксплуатацию фланцевых соединений в пределах давлений и температур, указанных в табл. 2. 2. Первая ступень расчетного давления распространяется и на фланцевые соединения, работающие в условиях минусовых температур, значения которых не должны быть ниже установленных Правилами Госатомэнергонадзора СССР или отраслевой нормативно-технической документацией для материалов фланцев или шпилек (болтов). 3. Расчет фланцевых соединений выполнен по действующей нормативно-технической документации при расчетной температуре 100(С с учетом прибавки на коррозию для углеродистых и низколегированных сталей С=2 мм без учета внешнего изгибающего момента и внешней осевой силы. При расчете фланцевых соединений с фланцами по ГОСТ 28759.2 принята прокладка из паронита, по ГОСТ 28759.3 - асбостальная прокладка. |

4. Для сосудов и аппаратов, работающих в условиях вакуума с остаточным давлением не ниже 665 Па (5 мм рт. ст.), допускается применять фланцы исполнений 1 -5 ГОСТ 28759.2 на Ру 0,3 МПа, исполнений 1-4 ГОСТ 28759.3 - на Ру 1,0 МПа.

Допускается применять фланцы указанных исполнений при температуре более 100°С при подтверждении специальным расчетом на прочность.

Пределы применения фланцев исполнений 11-15 по ГОСТ 28759.3; исполнений 9-12 по ГОСТ 28759.4 и исполнений 2 по ГОСТ 28759.2 устанавливаются по табл. 2 по материалу основного слоя.

Таблица 2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2976

3. ВЗАМЕН ОСТ 26-425-79

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 9493-80 | 2 |
| ГОСТ 9617-76 | 2 |
| ГОСТ 28759.2-90 | 1; 4 |
| ГОСТ 28759.3-90 | 1; 4 |
| ГОСТ 28759.4-90 | 1; 4 |